Интарсия 16

Интарсионный разделитель (многоцветник)

## Артикул ТРР04

| Комплектация (1) Интарсионный разделитель (8 дисков) – 1 шт (2) Кронштейн для основной фонтуры – 2шт (3) Кронштейн для второй фонтуры – 2 шт (4) Специальный крючок – 1шт |  |
| --- | --- |

## ИНСТРУКЦИЯ

# Сборка

Выберите навесные кронштейны для однофонтурного вязания (прямые)  или для двухфонтурного вязания (загнутые), в соответствии с  необходимостью, и разместите интарсионный разделитель так, чтобы  метка «FRONT» была обращена к вам.

Установите выбранные кронштейны на черный продолговатый стержень разделителя максимально далеко от края.

# Однофонтурные машины

Вставьте кронштейны между столом и вязальной машиной, и нажимайте на них до тех пор, пока они не встанут вертикально напротив края стола.

# Двухфонтурные машины

Установите кронштейны для второй фонтуры на нижнюю (переднюю) игольницу.

# Машины Пассап

Вставьте кронштейны в нижний паз на верхнем  рельсе каретки на передней игольнице.

Интарсионный разделитель позволяет вязать одновременно несколькими цветами.

Пряжа на конусах или в мотках располагается  на полу под вязальной машиной, каждый цвет пряжи подается вверх напрямую, и зажимается соответствующим диском нитенатяжителя, в результате чего раздается характерный  щелчок. Нужно раздвинуть две круглые детали в разные стороны и пропустить нить между ними, а потом отпустить, диски сомкнуться и раздастся характерный щелчок. Интарионный разделитель состоит из 8 дисков, которые регулируют натяжение нити, пропускать нить можно с двух сторон  диска, например 8 цветов с передней стороны разделителя и 8 цветов с противоположной  стороны, таким образом, максимальное количество цветов 16. Так пряжа подается на иглы для вязания обычным методом Интарсия. Для достижения наилучших результатов рекомендуется подавать первую пряжу  через переднюю часть одного диска, затем вторую пряжу через заднюю часть того же диска; третью пряжу через переднюю часть соседнего диска и четвертую пряжу через заднюю часть того же диска. И продолжаете в такой последовательности, пока не разместите все необходимые цвета. КАРЕТКА ИНТАРСИЯ  В НАЧАЛЕ ВЯЗАНИЯ ВСЕГДА РАСПОЛОГАЕТСЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ.

Рекомендации по заправке  нитей при использовании интарсионного разделителя

- Выдвиньте необходимое количество игл (язычки должны быть открыты), и проложите первую нить так чтобы она проходила через диск нитенатяжителя, свободный  конец нити должен находится слева, а конус с пряжей справа. Закрепите свободный конец в любом нитенатяжном диске с левой стороны.

- Вторую, третью, четвертую нити и т. д. прокладывают на соответствующие иглы справа на лево, направляя все нити через нитенатяжные диски последовательно.

- Когда нить достигает середины игольницы, следующая пряжа должна подаваться через нитенатяжные диски  с другой стороны интарсионного нитенатяжителя, также следует поступить и с остальными  нитями, располагая их последовательно справа налево.

Введение одной или нескольких дополнительных нитей

Новая пряжа должна быть размещена в правильном положении в той же последовательности, которая описана выше

Вязание рисунка

Для вязания первого рисунка используйте небольшое количество пряжи (достаточного для каждого  цвета).

Выберите простой геометрический рисунок  INTARSIA (например, вертикальные полосы), пропустите конец пряжи через нитенатяжной диск и после этого проложите пряжу на иглы в соответствии с рисунком.

Установите пряжу в переднюю часть диска в соответствии с рисунком.

Рисунок  может включить 2/3 цвета и более, поэтому вы можете добавлять цвета по мере необходимости, с двух сторон каждого диска.

Используйте заднюю часть диска пряжи для удерживания концов нити или для введения нового цвета.

Установите все цвета пряжи и проложите их  на иглы в соответствии с рисунком

Крючок для вязания в технике интарсии

Помимо кронштейнов в комплект к интарсионному разделителю входит специальный крючок. Он очень удобен в использовании. Каждый цвет пряжи прокладывается на иглы с помощью этого крючка, кончик которого указывает направление, в котором движется каретка ИНТАРСИЯ. Затем нужно провести кареткой ИНТАРСИЯ. После этого, с помощью крючка пряжа переносится вдоль игл и пропускается между иглами в соответствии с рисунком.

Замечание

Если плотность вязания каретки интарсия не соответствует плотности вязания основной каретки, то необходимо отрегулировать эту плотность на каретке Интарсия в соответствии с основной кареткой, либо вязать все изделие полностью кареткой Интарсия.